## Slide 1
Dimensionnement des Barrages
Génie Civil et Hydraulique

## Slide 2
Diversité des Barrages : Conception et Matériaux
Barrages-Poids

Principe :
Stabilité assurée par le poids propre s'opposant à la poussée de l'eau.

Matériaux :
Béton conventionnel ou Béton Compacté au Rouleau (BCR).

Avantages :
Grande robustesse, entretien réduit, résiste bien aux séismes.
Fondation : Rocheuse de haute qualité
Barrages-Voûtes

Principe :
Report des charges sur les rives par effet d'arc.

Matériaux :
Béton armé de haute performance.

Avantages :
Économie majeure de matériaux, structure élégante.
Fondation : Rives rocheuses très encaissées
Terre / Enrochement

Principe :
Digue constituée de matériaux meubles compactés.

Matériaux :
Terre, argile (noyau), roches, géomembranes.

Avantages :
Adapté aux fondations déformables, coût réduit.
Fondation : Adaptable (meuble ou rocheuse)

## Slide 3
Analyse des Sollicitations et Charges
Permanentes
Poids Propre
Poids de la structure du barrage agissant verticalement.
Pression Hydrostatique
Poussée horizontale de l'eau sur le parement amont.
P = ρ.g.h
Sous-pressions
Pression de l'eau sous la fondation réduisant la stabilité.
Variables
Action des Vagues
Pression dynamique exercée par les vagues sur le parement.
Poussée des Sédiments
Accumulation de matériaux solides au pied amont.
Action de la Glace
Pression due à l'expansion thermique de la glace en surface.
Accidentelles
Séisme
Forces d'inertie horizontales et verticales (méthode de Westergaard).
Crue de Projet
Niveau d'eau exceptionnel sollicitant les évacuateurs.
Crue Millénale

## Slide 4
Garantir la Sécurité : Vérifications de Stabilité
Stabilité au Glissement
Vérification que les forces de frottement et de cohésion à la base s'opposent aux forces horizontales (poussée de l'eau, séisme).
Coefficient de Sécurité (Fs) > 1.5
Stabilité au Renversement
Le moment stabilisateur (poids propre) doit être supérieur au moment de renversement. La résultante doit rester dans le tiers central.
Règle du Tiers Central (Pas de traction)
Contraintes Internes
Vérification que les contraintes de compression et de traction dans le béton ou le sol ne dépassent pas les limites admissibles.
Analyse par Éléments Finis (MEF)

## Slide 5
Gestion de l'Eau : Évacuateurs et Vidanges
Évacuateurs de Crue
Sécurité de l'Ouvrage
Dimensionnés pour évacuer la crue de projet (millénale) sans débordement sur la crête du barrage.
Laminage des Crues
Types de Déversoirs
Seuil libre, vannes segment, siphons ou évacuateurs en "saut de ski" pour dissiper l'énergie.
Dissipation d'Énergie
Vidanges et Prises d'Eau
Vidanges de Fond
Permettent l'entretien, la gestion des sédiments et la mise en sécurité rapide du réservoir.
Maintenance & Sécurité
Prises d'Eau de Service
Alimentation des turbines hydroélectriques, des réseaux d'irrigation ou d'eau potable.
Exploitation

## Slide 6
Simulation et Analyse Numérique des Barrages
Modélisation par Éléments Finis
Analyse Structurelle
Calcul détaillé des champs de contraintes, déformations et déplacements sous charges statiques et dynamiques.
Interaction Sol-Structure
Modélisation du comportement couplé entre le corps du barrage et sa fondation rocheuse ou meuble.
Modélisation Hydraulique
Gestion des Crues
Simulation du laminage des crues et dimensionnement optimal des évacuateurs pour garantir la sécurité.
ANSYS / ABAQUS
SOURIS (Barrages)
HEC-RAS
MIKE 21

## Slide 7
Monitoring et Sécurité à Long Terme des Barrages
Instrumentation Technique
Piézomètres
Mesure des pressions interstitielles dans le corps du barrage et la fondation pour surveiller les infiltrations.
Pendules et Extensomètres
Mesure des déplacements horizontaux, verticaux et des déformations internes de la structure.
Sismographes
Enregistrement des mouvements sismiques pour évaluer la réponse dynamique de l'ouvrage.
Processus de Surveillance
Inspections Visuelles
Visites régulières pour détecter les signes extérieurs de désordre (fissures, résurgences, érosion).
Analyse des Données
Interprétation continue des mesures d'instrumentation pour identifier toute dérive ou anomalie.
Auscultation Topographique
Campagnes de mesures géodésiques précises pour suivre l'évolution géométrique globale.

## Slide 8
L'Avenir de l'Ingénierie
Le dimensionnement des barrages évolue vers une approche plus résiliente et durable, intégrant les défis climatiques et les nouvelles technologies de surveillance.
Résilience Climatique
Adaptation des ouvrages aux régimes hydrologiques extrêmes et aux crues plus intenses.
Eco-Matériaux
Utilisation de bétons bas carbone et valorisation des matériaux locaux pour réduire l'impact.
Digitalisation
Intégration du BIM et des jumeaux numériques pour une gestion optimisée du cycle de vie.
Smart Monitoring
Surveillance en temps réel par capteurs intelligents et intelligence artificielle.
Garantir la sécurité et la ressource en eau pour demain.