## Slide 1
Dimensionnement des Ponts
Sécurité, Durabilité et Eurocodes

## Slide 2
Eurocodes : Le Cadre Réglementaire du Calcul
EC 0
Bases de Calcul
Définit les principes de sécurité, durabilité et la méthode des états limites (ELU/ELS).
EC 1
Actions sur les Structures
Spécifie les charges de trafic, vent, neige, température et actions accidentelles.
EC 2
Structures en Béton
Règles pour le dimensionnement du béton armé et précontraint (tabliers, appuis).
EC 3
Structures en Acier
Calcul des ponts métalliques et des charpentes mixtes acier-béton.
EC 7
Calcul Géotechnique
Normes pour le dimensionnement des fondations superficielles et profondes.
EC 8
Calcul Sismique
Dispositions pour la résistance des ponts aux tremblements de terre.

## Slide 3
Identification et Quantification des Charges
Permanentes
Poids Propre
Poids de la structure porteuse (béton, acier) et des éléments secondaires.
G1
Équipements
Revêtements, garde-corps, corniches, dispositifs de retenue et canalisations.
G2
Variables
Trafic Routier
Modèles de charge LM1 (tandems), LM2 (essieu seul) et effets dynamiques.
Q1
Climatiques
Action du vent, variations de température (dilatation) et charges de neige.
Q2, Q3, Q4
Accidentelles
Séisme
Forces d'inertie horizontales et verticales selon la zone de sismicité.
A1
Chocs
Impacts de véhicules sur les piles ou de bateaux sur les appuis en rivière.
A2

## Slide 4
États Limites : Sécurité et Aptitude au Service
ELU (Ultime)
Garantir la sécurité structurale et prévenir l'effondrement.
Vérifications Clés

Résistance :
Non-dépassement de la capacité portante des sections (béton, acier).

Équilibre :
Stabilité d'ensemble contre le renversement ou le glissement.

Stabilité de forme :
Résistance au flambement et au déversement.
Combinaison Fondamentale :
1.35 G + 1.50 Q
Coefficients de sécurité majorateurs pour couvrir les incertitudes.
ELS (Service)
Assurer le confort des usagers et la durabilité de l'ouvrage.
Vérifications Clés

Fissuration :
Limitation de l'ouverture des fissures pour protéger les armatures.

Déformations :
Contrôle des flèches pour le confort et l'esthétique.

Vibrations :
Limitation des accélérations sous trafic ou vent.
Combinaison Caractéristique :
1.00 G + 1.00 Q
Vérification sous charges réelles pour le comportement quotidien.

## Slide 5
Outils et Approches de Calcul Structural
Modélisation par Éléments Finis
Discrétisation de la Structure
Décomposition du pont en éléments simples (poutres, dalles, coques) pour une analyse précise des contraintes et déformations.
Analyse Multi-échelle
Capacité à modéliser des géométries complexes et des comportements non-linéaires des matériaux (fissuration, plasticité).
Analyse Dynamique et Logiciels
Réponse Dynamique
Calcul des fréquences propres et des modes de vibration pour évaluer la sensibilité au vent, au séisme et au trafic.
SAP2000
Robot Structural
CSiBridge
Midas Civil

## Slide 6
Assurer la Stabilité par des Fondations Robustes
Types de Fondations
Fondations Superficielles
Semelles isolées, filantes ou radiers. Utilisées lorsque le bon sol est proche de la surface et possède une capacité portante suffisante.
Fondations Profondes
Pieux (forés, battus), micro-pieux ou barrettes. Transmettent les charges aux couches résistantes profondes par pointe ou frottement latéral.
Vérifications (Eurocode 7)
Capacité Portante : Résistance du sol à la rupture sous charge verticale.
Tassements : Limitation des déformations pour préserver l'intégrité du tablier.
Glissement : Stabilité horizontale des culées sous poussée des terres.
Affouillement : Protection contre l'érosion des piles en rivière.

## Slide 7
Défis Spécifiques et Optimisation du Design
Ponts à Grandes Portées
Maîtrise des effets aérodynamiques (vent) et utilisation de matériaux à haute performance comme le BFUP pour alléger les structures.
Focus : Stabilité Dynamique & Matériaux Avancés
Structures Mixtes Acier-Béton
Exploitation de la synergie entre l'acier (traction) et le béton (compression) pour optimiser le poids propre et la rapidité d'exécution.
Focus : Connexion & Efficacité Structurale
Analyse du Cycle de Vie (ACV)
Conception orientée vers la durabilité, la facilité de maintenance et la réduction de l'empreinte carbone globale de l'ouvrage.
Focus : Durabilité & Économie Circulaire

## Slide 8
L'Avenir du Dimensionnement
Le dimensionnement des ponts entre dans une ère de haute précision, alliant rigueur normative et technologies de pointe pour des ouvrages plus sûrs et durables.
Monitoring (SHM)
Surveillance de santé structurelle par capteurs pour une maintenance prédictive en temps réel.
Jumeaux Numériques
Utilisation du BIM et de modèles 3D dynamiques pour optimiser tout le cycle de vie de l'ouvrage.
Matériaux Avancés
Développement des bétons fibrés à ultra-haute performance (BFUP) et aciers haute résistance.
Résilience Climatique
Adaptation des calculs aux événements extrêmes et aux nouvelles contraintes environnementales.
Concevoir aujourd'hui les infrastructures de demain.