## Slide 1
Dimensionnement des Routes et Chaussées
Principes, Méthodes et Optimisation

## Slide 2
Méthodes de Dimensionnement : Empirique vs. Rationnelle
Approche Empirique
Basée sur l'expérience acquise et les observations de terrain.
Avantages

Simplicité de mise en œuvre pour les cas standards.

Rapidité de calcul via des abaques (ex: méthode CBR).

Adaptée aux projets de faible importance ou ruraux.
Limites

Ne modélise pas le comportement réel des matériaux.

Peu précise pour les trafics lourds ou matériaux innovants.

Difficilement adaptable à des conditions climatiques extrêmes.
Approche Rationnelle
Basée sur la mécanique des matériaux et la modélisation mathématique.
Avantages

Précision élevée et optimisation des épaisseurs.

Prise en compte des propriétés mécaniques réelles.

Adaptable à tout type de trafic et de climat.
Limites

Nécessite des données d'entrée très précises (essais labo).

Complexité de mise en œuvre (logiciels spécialisés).

Coût de l'étude plus élevé.

## Slide 3
Facteurs Déterminants du Calcul des Chaussées
Trafic
Analyse du nombre cumulé de poids lourds (NPL) sur la durée de vie. Calcul de l'agressivité basée sur l'essieu de référence (130 kN).
Donnée clé : Nombre d'essieux équivalents
Sol Support
Évaluation de la portance (module d'élasticité) et classification de la plateforme (PF1 à PF4). Influence directe sur l'épaisseur des couches.
Donnée clé : Module de Young (MPa)
Matériaux
Propriétés mécaniques des enrobés et graves : module de rigidité et résistance à la fatigue. Détermination des lois de comportement.
Donnée clé : Loi de fatigue (ε6)
Environnement
Prise en compte des cycles de gel/dégel (indice de gel) et de l'humidité. Importance du drainage pour préserver la structure.
Donnée clé : Indice de gel atmosphérique

## Slide 4
Composition Standard d'une Chaussée Moderne
Couche de Surface
Couche de Base
Couche de Fondation
Sol Support / Forme
Couche de Surface
Assure l'étanchéité, l'adhérence et le confort de roulement. Résiste aux efforts rasants.
Matériaux : BBSG, BBUM, Enrobés drainants
Couche de Base
Reprend les efforts verticaux et les répartit. Rôle structurel majeur contre la fatigue.
Matériaux : Grave Bitume (GB), Grave Non Traitée (GNT)
Couche de Fondation
Assure la répartition finale des charges sur le sol et protège contre le gel.
Matériaux : GNT, Grave Traitée aux Liants Hydrauliques
Sol Support
Plateforme de réception. Sa portance (PF1 à PF4) conditionne tout le dimensionnement.
Caractéristique : Module de portance (MPa)

## Slide 5
Spécificités des Chaussées Souples
Comportement et Structure
Déformation Élastique
Sous la charge d'un essieu, la chaussée subit une déformation réversible. La contrainte est transmise verticalement de manière diffuse au sol support.
Structure Bitumineuse
Constituée de couches de granulats liés par du bitume. L'épaisseur totale est optimisée pour limiter les déformations permanentes.
Adaptabilité
Excellente capacité à suivre les légers tassements du sol support sans rupture immédiate de la structure.
Critères de Rupture et Calcul
Critère
Description Technique
Fatigue
Fissuration à la base des couches bitumineuses due aux sollicitations répétées (traction par flexion).
Orniérage
Accumulation de déformations permanentes dans les couches bitumineuses et le sol support.
Méthode LCPC
Utilisation de modèles multicouches élastiques pour calculer les déformations critiques (εt et εz).
AASHTO
Approche empirique basée sur un "Structural Number" (SN) calculé selon le trafic et le sol.

## Slide 6
Chaussées Rigides et Semi-Rigides
Chaussées Rigides
Béton de Ciment

Comportement :
Dalles de béton travaillant en flexion, répartissant les charges sur une grande surface du sol support.

Critères de calcul :
Résistance à la traction par flexion du béton et limitation des contraintes au bord des dalles.

Durabilité :
Très élevée (> 30 ans) avec un entretien structurel minimal.

Points critiques :
Gestion du retrait thermique et dimensionnement des joints de dilatation.
Utilisées pour les trafics très intenses, zones de freinage et plateformes industrielles.
Chaussées Semi-Rigides
Liants Hydrauliques

Comportement :
Assise traitée aux liants hydrauliques (ciment, laitier) sous une couche de roulement bitumineuse.

Critères de calcul :
Résistance à la fatigue de la couche traitée et limitation de la remontée de fissures.

Avantages :
Excellente portance permettant de réduire les épaisseurs totales de la structure.

Points critiques :
Sensibilité à la fissuration de retrait hydraulique et thermique.
Solution économique utilisant souvent des matériaux locaux valorisés par traitement.

## Slide 7
Outils Numériques pour le Dimensionnement
Logiciels de Référence
Alizé-LCPC (France)
Logiciel standard basé sur la théorie multicouche élastique de Burmister. Calcule les contraintes et déformations sous charges roulantes.
Analyse de Fatigue
Everstress & KENPAVE
Outils internationaux pour la simulation des comportements visco-élastiques et non-linéaires des matériaux de chaussée.
Modélisation Avancée
Catalogues et Guides
Catalogue des Structures Types
Recueil de structures pré-dimensionnées validées par l'expérience. Permet un choix rapide en fonction du trafic et du sol.
Standardisation
Guides Techniques (Cerema/IFSTTAR)
Documentation normative définissant les paramètres de calcul, les lois de fatigue et les caractéristiques des matériaux.
Conformité Normative

## Slide 8
L'Avenir du Dimensionnement
Le dimensionnement des chaussées évolue vers une approche plus durable et connectée, intégrant les défis climatiques et les nouvelles technologies de mobilité.
Routes Intelligentes
Intégration de capteurs pour le monitoring en temps réel des contraintes et de l'état de fatigue.
Éco-Matériaux
Généralisation du recyclage et utilisation de liants biosourcés pour réduire l'empreinte carbone.
Résilience
Adaptation des structures aux variations thermiques extrêmes et aux événements pluvieux intenses.
Digitalisation
Utilisation du BIM et de jumeaux numériques pour optimiser le cycle de vie complet de l'infrastructure.
Vers une infrastructure routière durable et performante.