## Slide 1
Hydrogéologie & Qualité de l'Eau
Essais de Pompage et
Qualité des Eaux des
Forages au Maroc
Analyse hydrogéologique et évaluation de la qualité des ressources en eau souterraine
2026
Royaume du Maroc

## Slide 2
Présentation
Sommaire
01
Introduction aux Essais de Pompage
Principes fondamentaux et objectifs
02
Méthodes d'Interprétation
Approches analytiques des aquifères
03
Paramètres Hydrauliques
Caractéristiques des aquifères
04
Cadre Réglementaire et Normes
Normes marocaines de qualité
05
Qualité Physico-Chimique
Paramètres et classification
06
Pollution des Nappes
Sources de contamination
07
Cas d'Étude Régionaux
Exemples d'études marocaines
08
Défis et Perspectives
Gestion durable des ressources

## Slide 3
01
Chapitre
Introduction aux
Essais de Pompage
Principes fondamentaux et objectifs des essais de pompage dans le contexte hydrogéologique marocain

## Slide 4
Chapitre 01
Objectifs et Importance des Essais de Pompage
Évaluation du Rendement
Déterminer le débit fiable à long terme et évaluer si le forage peut approvisionner la population visée. C'est le critère de « succès » d'un forage.
Caractéristiques Hydrauliques
Mesurer la relation débit-rabattement et identifier les pertes de charge pour optimiser l'exploitation.
Propriétés de l'Aquifère
Déterminer in situ la transmissivité (T) et le coefficient d'emmagasinement (S), paramètres essentiels pour la modélisation.
Test de l'Équipement
Vérifier le fonctionnement des pompes et équipements d'observation, confirmer la qualité de l'installation.
Impact sur l'Environnement
Évaluer les interférences avec les forages voisins et déterminer si l'impact environnemental de l'extraction est acceptable.
Qualité de l'Eau
Analyser la qualité chimique et bactériologique, détecter d'éventuels problèmes de salinité ou pollution.
Régimes d'Exploitation
Définir les débits optimaux, choisir les stations de pompage adaptées et évaluer les coûts d'exploitation.
Contexte Marocain Critique
50% des aquifères sont actuellement surexploités au Maroc. Les essais de pompage sont donc essentiels pour une gestion durable des ressources en eau souterraine.

## Slide 5
Chapitre 01
Types d'Essais de Pompage
1
Essai à Débit Constant
Pompage à débit constant durant un temps donné. C'est la méthode classique pour déterminer T et S.
Mesures: Rabattement dans le forage et piézomètres voisins
Cadence: Très rapide initialement (toutes les minutes), puis relantie
2
Essai à Débit Variable
Plusieurs paliers successifs avec débits croissants permettant de tracer la courbe caractéristique débit-rabattement.
Avantage: Détermine les pertes de charge et le débit optimal
Application: Caractérisation complète du forage
3
Essai de Longue Durée
Pompage prolongé jusqu'à stabilisation du niveau (régime permanent), permettant d'atteindre les limites de l'aquifère.
Objectif: Détecter les limites alimentées ou étanches
Durée: Plusieurs jours à semaines
4
Essai de Remontée
Suivi de la remontée des niveaux après arrêt du pompage, permettant de vérifier les paramètres T et S.
Avantage: Confirmation des résultats et détection d'effets de capacité
Méthode: Theis de remontée
Principe fondamental: La réaction de la nappe se traduit par des rabattements qui se propagent depuis le point de prélèvement. L'importance de la baisse dépend des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère.

## Slide 6
02
Chapitre
Méthodes
d'Interprétation
Approches analytiques pour déterminer les paramètres hydrauliques des aquifères

## Slide 7
Chapitre 02
Méthode de Theis (1935)
Formule de Theis
s = Q/(4πT) × W(u)
avec u = r²S/(4Tt)
s = rabattement (m)
Q = débit (m³/s)
T = transmissivité (m²/s)
S = coefficient d'emmagasinement
r = distance (m)
t = temps (s)
Principe d'Interprétation
La méthode utilise la superposition des courbes log-log:
1
Tracer la courbe expérimentale s = f(r²/t) sur papier log-log
2
Superposer à la courbe type W(u) = f(u)
3
Choisir un point de correspondance
4
Calculer T et S par les translations
Hypothèses de Theis
Aquifère homogène et isotrope
Épaisseur constante et saturée
Extension infinie de l'aquifère
Puits de diamètre infinitésimal
Débit constant
Nappe captive (pas de vidange)
Logiciel OUAIP
Utilisé au Maroc pour l'interprétation automatisée:
Ajustement par optimisation numérique
Prise en compte des effets perturbateurs
Gestion des débits variables
Détection des limites hydrauliques

## Slide 8
Chapitre 02
Méthode de Cooper-Jacob et Applications
Approximation de Jacob
Pour u < 0.01 (temps long ou distance proche), la fonction de Theis peut être approximée:
s = (2.3Q/4πT) × log(2.25Tt/r²S)
Cette forme logarithmique simplifie considérablement l'interprétation graphique.
Interprétation Graphique
Étape 1: Tracé semi-log
Rabattement s en fonction de log(t) ou log(r²/t)
Étape 2: Droite de Cooper-Jacob
La partie linéaire donne une droite de pente Δs
Calcul de T:
T = 2.3Q/(4πΔs)
Calcul de S:
S = 2.25Tt₀/r² (t₀ = intersection)
Détection des Limites
La méthode permet d'identifier les limites hydrauliques:
Frontière Imperméable
Pente doublée sur la courbe de remontée
Frontière Alimentée
Pente nulle (stabilisation du rabattement)
Applications au Maroc
La méthode de Cooper-Jacob est largement utilisée:
Aquifères du bassin du Haouz (Marrakech)
Nappes côtières de la Chaouia
Aquifères du Souss-Massa
Plaine du Gharb
Permet de cartographier les limites et optimiser l'implantation des forages.

## Slide 9
03
Chapitre
Paramètres
Hydrauliques
Caractéristiques essentielles des aquifères déterminées par les essais de pompage

## Slide 10
Chapitre 03
Transmissivité et Coefficient d'Emmagasinement
T
Transmissivité
T = K × b
Perméabilité × Épaisseur saturée
Définition: Capacité de l'aquifère à transmettre l'eau à travers toute sa section saturée. Caractérise l'aptitude de l'aquifère à se laisser traverser par l'eau.
Unité: m²/s
Ordre: 10⁻⁶ à 10⁻²
S
Coefficient d'Emmagasinement
Définition: Volume d'eau libéré par unité de surface d'aquifère pour une baisse de charge unitaire. Équivalent à une porosité effective.
Nappe captive: 10⁻⁵ à 10⁻³ (faible, compressibilité)
Nappe libre: 0.01 à 0.30 (vidange gravitaire)
Valeurs Typiques au Maroc
Aquifères alluviaux
T = 10⁻³-10⁻² m²/s
Aquifères fissurés
T = 10⁻⁴-10⁻³ m²/s
Aquifères sableux
T = 10⁻⁴-10⁻³ m²/s
Aquifères karstiques
T > 10⁻² m²/s
Importance pour la Gestion
Dimensionnement des forages et stations de pompage
Modélisation hydrogéologique et prévisions
Délimitation des périmètres de protection
Évaluation des ressources exploitables
Planification de l'exploitation durable

## Slide 11
Chapitre 03
Relation Débit-Rabattement et Rendement
Courbe Caractéristique
La relation entre le débit pompé (Q) et le rabattement (s) caractérise la performance hydraulique du forage:
Équation de Forchheimer
s = AQ + BQ²
A = pertes linéaires, B = pertes quadratiques
Pertes linéaires: liées à l'écoulement laminaire dans l'aquifère
Pertes quadratiques: liées aux turbulences près du puits
Types de Courbes
Courbe I - Sous-dimensionnée
Rabattement faible, forage bien conçu
Courbe II - Normale
Relation linéaire puis courbée, typique
Courbe III - Sur-dimensionnée
Rabattement excessif, problèmes de conception
Débit Optimal de Production
Le débit optimal est déterminé à partir de la courbe débit-rabattement:
Critère 1: Rabattement maximal admissible
Éviter l'assèchement ou l'entrée d'air
Critère 2: Vitesse d'entrée limitée
Éviter l'érosion et l'entraînement des sédiments
Critère 3: Rendement énergétique
Optimiser le rapport débit/coût de pompage
Critères de Succès au Maroc
Un forage est considéré comme « réussi » si:
Débit > 10 m³/h pour l'alimentation en eau
Rabattement < 50% de l'épaisseur saturée
Qualité conforme à la norme NM 03.7.001
Interférence acceptable avec les forages voisins

## Slide 12
04
Chapitre
Cadre Réglementaire
et Normes
Normes marocaines régissant la qualité des eaux des forages

## Slide 13
Chapitre 04
Normes Marocaines de Qualité de l'Eau
NM
03.7.001
Norme de Qualité Physico-Chimique
Définit les valeurs maximales admissibles (VMA) pour les paramètres physico-chimiques de l'eau potable.
pH: 6.5 - 8.5
Conductivité: < 2700 μS/cm
Nitrates (NO₃⁻): < 50 mg/L
Chlorures (Cl⁻): < 750 mg/L
Sulfates (SO₄²⁻): < 400 mg/L
NM
03.7.002
Modalités de Contrôle
Définit les modalités du contrôle et de la surveillance de l'eau dans les réseaux d'approvisionnement publics.
Fréquence: Contrôles réguliers
Laboratoires: Agréés par l'administration
Paramètres: Physico-chimiques + microbiologiques
Cadre Législatif
Loi 36-15 relative à l'eau
Remplace la loi 10-95, promulguée par dahir n° 1-16-113 du 10-08-2016
Décret 2-97-787
Relatif aux normes de qualité et à l'inventaire du degré de pollution
Arrêté BO 6358 n° 570-15
Rend obligatoires les normes NM 03.7.001 et NM 03.7.002
Exigences pour l'Eau Potable
L'eau destinée à la consommation humaine doit:
Être sans danger pour la santé (pas de micro-organismes pathogènes)
Ne pas contenir de substances chimiques dangereuses
Être agréable à boire (goût, odeur, couleur)
Respecter les VMA de la norme NM 03.7.001
Les analyses doivent être réalisées par des laboratoires agréés.

## Slide 14
05
Chapitre
Qualité
Physico-Chimique
Analyse des paramètres physico-chimiques des eaux des forages

## Slide 15
Chapitre 05
Paramètres Physico-Chimiques Essentiels
Paramètres Physiques
Température
15.1°C à 49°C (Haut bassin du Ziz). Influence les réactions chimiques et biologiques.
pH
6.65 à 8.5. Proche de la neutralité. Norme: 6.5 - 8.5
Conductivité Électrique (CE)
Indicateur de minéralisation. 32.7 à 6526 μS/cm selon régions
TDS (Solides Totaux Dissous)
27.51 à 1132 mg/L. 98% des échantillons < 1 g/L
Méthodes d'Analyse
In situ: Sonde multi-paramètres (pH, T, CE, salinité)
Chromatographie ionique: Anions et cations majeurs
Photométrie de flamme: Na⁺, K⁺
Complexométrie (EDTA): Ca²⁺, Mg²⁺
Titrage: HCO₃⁻, alcalinité
Éléments Chimiques Analysés
Anions
Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, HCO₃⁻
Cations
Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺
Autres paramètres: NH₄⁺, NO₂⁻, Fe, Mn, métaux lourds
Normes de Référence
Normes Marocaines
NM 03.7.001: Valeurs maximales admissibles
Normes OMS
Guidelines for Drinking-water Quality
Directive Européenne
98/83/CE relative aux eaux destinées à la consommation humaine
En l'absence de norme marocaine, référence aux recommandations de l'OMS.

## Slide 16
Chapitre 05
Classification des Eaux et Faciès Chimiques
Diagramme de Piper
Outil graphique pour classer les eaux selon leur composition ionique:
Fonctionnalités:
• Représentation des pourcentages des ions
• Identification des faciès chimiques
• Mise en évidence des processus géochimiques
Utilisation: Deux triangles (cations et anions) + losange de classification
Diagramme de Gibbs
Permet d'identifier les mécanismes contrôlant la qualité:
Précipitation
Eaux de pluie, faible minéralisation
Interaction roche-eau
Dissolution des minéraux, minéralisation modérée
Évaporation
Concentration des sels, forte minéralisation
Faciès Chimiques au Maroc
Chloruré-Sulfaté Calcique-Magnésien
Influence géologique et évaporation
Bicarbonaté Calcique-Magnésien
Eaux récentes, interaction avec calcaires
Chloruré Sodique-Potassique
Intrusion saline ou pollution
Résultats d'Études Marocaines
Étude du Haut bassin du Ziz (20 points d'eau):
35%
Bonne qualité
60%
Qualité moyenne
5%
Très mauvaise
Origines de dégradation: géologique (dissolution) et anthropique (pollution).

## Slide 17
06
Chapitre
Pollution des
Nappes Souterraines
Principales sources de contamination des eaux des forages au Maroc

## Slide 18
Chapitre 06
Pollution par les Nitrates d'Origine Agricole
Sources de Pollution
Fertilisation Azotée Excessive
Doses dépassant les besoins des cultures (blé: 150 kg N/ha vs 120 recommandés)
Irrigation Non Maîtrisée
Lixiviation des nitrates vers les nappes phréatiques
Vulnérabilité des Aquifères
Nature du sol, hydrogéologie favorable à la migration
Pratiques Culturales
Maraîchage, cultures intensives d'été
Doses d'Azote Appliquées (Tadla)
Blé
64% dépassent
Luzerne
73% dépassent
Agrumes
75% dépassent
Haricot
91% dépassent
Données de Contamination
Bassin Souss-Massa
>36% des puits dépassent 50 mg/L NO₃⁻ dans la plaine de Chtouka-Massa
Région du Tadla
Pollution diffuse généralisée, pics en octobre après saison estivale
Normes
OMS: 45 mg/L | Maroc NM 03.7.001: 50 mg/L
Risques Sanitaires
La contamination nitrique pose des risques majeurs:
Métamémoglobinémie (maladie bleue) chez les nourrissons
Cancers (cancers gastriques potentiels)
Population à risque: nourrissons et enfants
Études montrent que les enfants sont plus exposés aux risques que les adultes.

## Slide 19
Chapitre 06
Pollution Bactériologique et Contamination Fécale
Micro-organismes Détectés
Coliformes Totaux
0-20000 CFU/100ml
80% des échantillons non conformes
Coliformes Fécaux
0-2500 CFU/100ml
50% des échantillons non conformes
E. coli
0-2000 CFU/100ml
35% des échantillons non conformes
Streptocoques Fécaux
0-1200 CFU/100ml
36% des échantillons non conformes
Causes de Contamination
Absence de réseau d'assainissement dans les zones rurales
Fosses septiques proches des points d'eau (< 50m)
Puits non aménagés (sans margelle, couvercle, plateforme)
Rejets d'eaux usées urbaines et agro-industrielles
Conformité par Type de Point d'Eau
Puits
25% conformes
Sources
12.5% conformes
Forages
63.6% conformes
Impacts sur la Santé
La contamination fécale expose la population à:
Maladies diarrhéiques (choléra, typhoïde)
Hépatites virales (A, E)
Parasitoses intestinales
Population vulnérable: enfants, personnes âgées
80% des échantillons ne respectent pas la norme NM 03.7.001.

## Slide 20
Chapitre 06
Salinisation et Intrusion Marine
Mécanismes de Salinisation
Intrusion Marine
Dans les aquifères côtiers (Chaouia, Doukkala), remontée de l'eau salée due à la surexploitation
Minéralisation des Sols
Accentuée par la sécheresse et l'évaporation intense en été
Interaction Roche-Eau
Dissolution des formations salifères et gypseuses
Rejets Industriels
Effluents riches en sels minéraux
Indicateurs de Salinisation
Conductivité électrique
↑ Augmentation
Chlorures (Cl⁻)
↑ Concentration
Sodium (Na⁺)
↑ Concentration
TDS
↑ Augmentation
Données Régionales
Doukkala
CE: 1379-6526 μS/cm | Cl⁻: 1668-1868 mg/L
Chaouia Côtière
Intrusion saline détectée par géophysique (ERT)
Normes OMS
CE: < 1500 μS/cm | Cl⁻: < 250 mg/L
Impacts et Méthodes de Détection
Impacts sur l'agriculture:
Réduction de la productivité des cultures
Dégâts sur les cultures sensibles
Méthodes de détection:
Tomographie électrique (ERT): cartographie de la résistivité
Suivi piézométrique: suivi des niveaux et salinité

## Slide 21
07
Chapitre
Cas d'Étude
Régionaux
Exemples d'études hydrogéologiques dans différentes régions du Maroc

## Slide 22
Chapitre 07
Haut Bassin du Ziz et Région de Doukkala
Haut Bassin du Ziz
Échantillonnage
20 points d'eau (puits, forages, sources) en mars 2014
Température
15.1°C à 49°C (source thermale Molay Ali Chrif)
pH
6.65 à 7.86 (proche de la neutralité)
Faciès chimiques
3 faciès identifiés par diagramme de Piper
Qualité de l'Eau
35%
Bonne
60%
Moyenne
5%
Mauvaise
Origines: géologique (dissolution) et anthropique (pollution).
Région de Doukkala
Échantillonnage
9 stations, 6 campagnes (3 hiver, 3 été)
Variations saisonnières
Température: 15-24.5°C | pH: 7.12-7.58
Conductivité
1379-6526 μS/cm (variations spatiales importantes)
Contamination
Bactérienne marquée en été
Facteurs de Pollution
Activités agricoles: fertilisation, irrigation
Rejets urbains: eaux usées non traitées
Température: favorise la prolifération bactérienne
Coliformes totaux: jusqu'à 2486 CFU/100ml en hiver

## Slide 23
Chapitre 07
Région du Gharb et Bassin d'Essaouira
Région du Gharb
Pollution par Nitrates
Agriculture intensive, périmètre irrigué majeur
Sources de contamination
Engrais azotés, eaux usées urbaines et agro-industrielles
Indice NPI
Nitrogen Pollution Index pour évaluer la pollution azotée
Méthodes d'Évaluation
Analyses chimiques: chromatographie ionique
SIG: cartographie de la pollution
Indicateurs: CE, NO₃⁻, NPI
Bassin d'Essaouira
Échantillonnage
105 échantillons sur 4 campagnes (2009-2019)
Aquifères
Plio-Quaternaire et Turonien
IWQI moyen
60.3 à 463 (moyenne: 105)
Évolution de la Qualité
2009: 83.8% bonne qualité
2017: 48.4% bonne, 48.4% mauvaise
2018: 61.3% bonne, 3.2% très mauvaise
2019: 50% bonne, 6.66% non potable
Dégradation liée au changement climatique (réduction des précipitations).

## Slide 24
Chapitre 07
Région de Ketama (Intrarif)
Paramètres Physico-Chimiques
pH
5.81 - 8.5
12.16% des échantillons non conformes (OMS)
Conductivité
32.7 - 1580 μS/cm
Faible minéralisation globale
TDS
27.51 - 1132 mg/L
98% des échantillons < 1 g/L
HCO₃⁻
12.2 - 506.3 mg/L
Effet laxatif possible à forte concentration
Nitrates et Métaux Lourds
Nitrates (NO₃⁻)
Dépassent OMS dans certaines zones
Métaux lourds
Analyse par CFA
Contamination Bactériologique
80% des échantillons non conformes
Ne respectent pas la norme NM 03.7.001
Origine: Humaine et/ou animale
Fécales + autres germes pathogènes
Zones critiques
Taghzout, Issaguen, Abdelghaya Souahal
Risques Sanitaires et Recommandations
Population à risque:
Enfants et nourrissons (système immunitaire fragile)
Personnes âgées
Population rurale vulnérable
Recommandations:
Sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène
Méthodes de désinfection de l'eau

## Slide 25
08
Chapitre
Défis et
Perspectives
Enjeux actuels et stratégies pour la gestion durable des eaux souterraines

## Slide 26
Chapitre 08
Surexploitation et Changement Climatique
Crise de Surexploitation
50% des aquifères marocains surexploités
Déficit pluviométrique
32% entre 2019-2022 par rapport à la moyenne
Sécheresse historique
4 années les plus sèches depuis les années 1960
Baisse piézométrique
Plus de 3m pour 30 nappes entre 2019-2020
Facteurs Aggravants
Énergie solaire: facilite le pompage excessif
Agriculture intensive: irrigation massive
Forages profonds: techniques modernes
Croissance démographique: demande accrue
Impacts du Changement Climatique
Réduction des précipitations
Diminution de la recharge naturelle des nappes
Hausse des températures
Augmentation de l'évaporation et de la demande en eau
Fonte des neiges
Principale source de recharge des aquifères
Études et Projections
Étude du bassin du Haouz (El Mezouary et al., 2025):
Si les surfaces agricoles irriguées baissent de 25%, la nappe peut se régénérer malgré le réchauffement climatique
Qualité des nappes (Miftah et al., 2025):
Majoritairement qualité moyenne à mauvaise
Exception: nappe moyen-atlasique (bonne qualité)

## Slide 27
Chapitre 08
Indices de Qualité et Outils de Gestion
Water Quality Index (WQI)
Indice global de qualité de l'eau pour la consommation:
< 50
Excellente
50 - 100
Bonne
100 - 200
Mauvaise
200 - 300
Très mauvaise
> 300
Non potable
Irrigation Water Quality Index (IWQI)
Évalue la qualité pour l'irrigation basé sur:
pH, CE, Cl⁻, HCO₃⁻
%Na, SAR (Sodium Adsorption Ratio)
PS (salinité potentielle), MH (hazard magnésium)
PI (permeability index)
Nitrogen Pollution Index (NPI)
Évalue le niveau de pollution par les nitrates:
Classification basée sur les concentrations de NO₃⁻
Permet d'identifier les zones à risque et les sources de pollution
Systèmes d'Information Géographique (SIG)
Outils essentiels pour la gestion des eaux souterraines:
Cartographie thématique: distribution spatiale des paramètres
Spatialisation du WQI: visualisation des zones à risque
Suivi temporel: évolution de la qualité dans le temps
Aide à la décision: planification et gestion

## Slide 28
Chapitre 08
Recommandations et Stratégies Durables
Gestion Agricole
Rationalisation de la fertilisation azotée (agriculture de précision)
Gestion maîtrisée de l'irrigation (goutte-à-goutte)
Rotation des cultures et cultures de couverture
Réduction volontariste des surfaces irriguées (-25%)
Protection des Ressources
Périmètres de protection des points d'eau
Aménagement des puits (margelle, couvercle, plateforme)
Réseaux d'assainissement dans les zones rurales
Traitement des eaux usées avant rejet
Surveillance et Modélisation
Suivi piézométrique régulier des nappes
Contrôle qualité par laboratoires agréés
Modèles hydrogéologiques pour la simulation
SIG pour la gestion intégrée
Objectifs ODD 2030
Le Maroc s'est engagé à atteindre l'Objectif de Développement Durable n°6:
« Garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous »
Actions prioritaires:
Sensibilisation aux bonnes pratiques
Renforcement du cadre réglementaire
Recherche et innovation

## Slide 29
Conclusions
Synthèse et Perspectives
Essais de Pompage
Outil indispensable pour caractériser les aquifères marocains (transmissivité, coefficient d'emmagasinement) et optimiser l'exploitation des forages. Méthodes de Theis et Cooper-Jacob largement appliquées.
Qualité des Eaux
Menacée par la pollution agricole (nitrates), la contamination bactériologique (80% non conformes) et la salinisation. 50% des aquifères surexploités, exacerbé par le changement climatique.
Cadre Réglementaire
Normes NM 03.7.001 et NM 03.7.002 encadrent la qualité. Loi 36-15 relative à l'eau. Besoin de renforcement du contrôle et de la surveillance par laboratoires agréés.
Recommandations
Gestion intégrée et durable: réduction des surfaces irriguées, rationalisation de la fertilisation, protection des points d'eau, modèles hydrogéologiques, sensibilisation.
Une gestion intégrée et durable des ressources en eau souterraine est impérative pour garantir la sécurité hydrique du Maroc et atteindre les Objectifs de Développement Durable 2030.