## Slide 1
Essais de pompage et qualités des eaux des forages au Maroc
Évaluation hydraulique et analyse de la potabilité pour une gestion durable des ressources souterraines.
Expert en Hydrogéologie | 2026

## Slide 2
Introduction aux ressources souterraines
Un Patrimoine Stratégique
Au Maroc, les eaux souterraines constituent une réserve stratégique vitale, particulièrement face aux cycles de sécheresse récurrents. Elles représentent une part essentielle de l'approvisionnement en eau potable et irriguée.
Enjeux des Forages
La multiplication des forages nécessite un contrôle rigoureux. Les essais de pompage et les analyses de qualité sont indispensables pour garantir la pérennité de la ressource et la santé des populations.

## Slide 3
Objectifs des Essais de Pompage
01
Paramètres Hydrauliques
Déterminer les caractéristiques intrinsèques de l'aquifère, notamment la transmissivité (T) et le coefficient d'emmagasinement (S).
02
Productivité de l'Ouvrage
Évaluer le débit d'exploitation optimal pour éviter un rabattement excessif et garantir la longévité de l'équipement de pompage.
03
Impact à Long Terme
Prédire l'évolution du niveau de la nappe sous l'effet d'un pompage continu et évaluer les interférences avec les ouvrages voisins.

## Slide 4
Types d'Essais de Pompage
Type d'Essai
Objectif Principal
Durée Typique
Essai par paliers
Déterminer l'efficacité du forage et le débit critique.
4 à 8 heures
Débit constant
Calculer la transmissivité (T) et l'emmagasinement (S).
24 à 72 heures
Essai de remontée
Vérifier les paramètres et l'état de colmatage (Skin effect).
Jusqu'à 90% de récupération

## Slide 5
Équipement et Mise en Œuvre
Groupe de Pompage
Pompe immergée adaptée au débit visé, colonne de refoulement et groupe électrogène régulé.
Mesure du Débit
Compteur volumétrique ou débitmètre électromagnétique pour un suivi précis en temps réel.
Suivi des Niveaux
Sonde piézométrique manuelle ou enregistreur automatique (Diver) pour mesurer le rabattement.
Protocole de Terrain
Installation
Vérification de la profondeur de la pompe et étalonnage des instruments de mesure.
Évacuation des Eaux
Rejet des eaux à une distance suffisante pour éviter toute infiltration parasite vers l'aquifère testé.
Fréquence de Mesure
Suivi logarithmique du temps pour capturer les variations rapides au début du pompage.

## Slide 6
Interprétation des Données
Méthode de Theis
Utilisée pour les nappes captives en régime transitoire. Elle repose sur l'ajustement de la courbe expérimentale à une courbe type (fonction de puits).
s = (Q / 4πT) * W(u)
Approximation de Cooper-Jacob
Simplification de la méthode de Theis pour les temps de pompage longs. Permet une interprétation graphique directe sur papier semi-logarithmique.
T = 2.30Q / 4πΔs
Analyse des courbes de rabattement pour détecter les effets de limites (recharge ou barrière).

## Slide 7
Normes de Qualité des Eaux
Le cadre réglementaire marocain définit des critères stricts pour garantir que l'eau prélevée par forage est propre à la consommation humaine et aux usages agro-industriels.
NM 03.7.001
La norme de référence fixant les valeurs maximales admissibles (VMA) pour les paramètres de potabilité des eaux à usage alimentaire.
Cadre Réglementaire
Standard National
Homologation par arrêté conjoint des ministères de l'Industrie et de la Santé.
Surveillance
Contrôle obligatoire par l'ONEE et les Agences de Bassins Hydrauliques (ABH).
Classification
Paramètres physico-chimiques, bactériologiques et organoleptiques.

## Slide 8
Paramètres Critiques et Valeurs Limites
Paramètre
Limite (NM 03.7.001)
Signification
Nitrates (NO₃)
50 mg/L
Pollution agricole / Engrais
Chlorures (Cl⁻)
750 mg/L
Salinité / Intrusion marine
Conductivité
2700 µS/cm
Minéralisation globale
E. coli
0 / 100 mL
Contamination fécale
Conformité Sanitaire
Le respect de ces seuils est impératif pour la distribution d'eau potable. Tout dépassement nécessite un traitement approprié ou la condamnation de l'ouvrage pour l'usage humain.

## Slide 9
Problématiques de Qualité au Maroc
Salinisation
Zones Côtières
L'intrusion marine affecte les nappes côtières
(Souss, Chaouia, Triffa) due au sur-pompage,
rendant l'eau impropre à l'irrigation et à la
consommation.
Pollution Nitratée
Zones Agricoles
L'usage intensif d'engrais azotés dans les
plaines du Gharb, du Saïss et du Tadla
entraîne des concentrations en nitrates
dépassant souvent les 50 mg/L.
Minéralisation Naturelle
Zones Arides
Dans les régions présahariennes, la présence
de formations évaporitiques (gypse, sel)
confère aux eaux une dureté et une salinité
naturelle élevée.

## Slide 10
Cadre Institutionnel et Réglementaire
Ministère de l'Eau
Élaboration de la stratégie nationale de l'eau, planification des ressources et tutelle des organismes de gestion.
Agences de Bassins (ABH)
Gestion décentralisée, délivrance des autorisations de forage et contrôle de la qualité des nappes régionales.
ONEE - Branche Eau
Planification, production et distribution de l'eau potable à l'échelle nationale, incluant le traitement des eaux de forage.
Loi 36-15 : Le socle juridique pour la gestion intégrée, durable et participative des ressources en eau au Maroc.

## Slide 11
Gestion Durable : Recommandations
01.
Suivi et Monitoring
Mise en place d'un réseau de suivi piézométrique et qualitatif régulier pour détecter précocement toute baisse de niveau ou dégradation chimique.
02.
Périmètres de Protection
Instauration de zones de protection immédiate et rapprochée autour des forages pour prévenir les pollutions anthropiques et agricoles.
03.
Optimisation des Débits
Ajustement rigoureux des débits d'exploitation en fonction des résultats des essais de pompage pour éviter le sur-pompage et l'épuisement local.

## Slide 12
Conclusion et Perspectives
L'intégration rigoureuse des essais hydrauliques et des analyses chimiques est le pilier d'une gestion résiliente des eaux souterraines au Maroc face au changement climatique.
Vers une sécurité hydrique durable | 2026