## Slide 1
Sciences et Ingénierie
Hydraulique
Fluviale et Agricole
Principes fondamentaux et applications en ingénierie des eaux
Écoulements
Irrigation
Ouvrages
2026

## Slide 2
Plan du cours
Sommaire
01
Introduction à l'hydraulique fluviale
Définitions, enjeux et domaines d'application de l'hydraulique des cours d'eau
02
Écoulements à surface libre
Régimes d'écoulement, formule de Manning-Strickler et nombre de Froude
03
Transport des sédiments
Mécanismes d'érosion, charriage, suspension et stabilité morphologique
04
Hydraulique agricole et irrigation
Systèmes d'irrigation et gestion des réseaux de canaux
05
Ouvrages hydrauliques
Barrages, aménagements et systèmes d'endiguement
06
Gestion des crues et protection
Prévention des inondations et modélisation hydraulique
23 pages
Contenu technique
Applications pratiques

## Slide 3
01
Introduction à
l'hydraulique fluviale
Définitions, enjeux et domaines d'application

## Slide 4
Concepts Fondamentaux
L'hydraulique fluviale : définitions et enjeux
Définition
L'hydraulique fluviale est la branche de l'ingénierie et de la science qui étudie les comportements des cours d'eau naturels comme les rivières et les fleuves. Elle s'intéresse à la mécanique des fluides appliquée aux écoulements à surface libre.
Objectif principal : Comprendre, prévoir et gérer le comportement des écoulements dans les cours d'eau pour répondre aux besoins sociétaux tout en préservant les écosystèmes.
Connexions interdisciplinaires
Géographie physique
Géopolitique
Histoire
Enjeux majeurs
Gestion des ressources en eau
Allocation entre usages domestiques, agricoles et industriels
Protection contre les inondations
Sécurité des populations et des biens
Préservation des écosystèmes
Maintien de la biodiversité aquatique
Navigabilité
Aménagement pour le transport fluvial

## Slide 5
Morphologie Fluviale
Caractéristiques du milieu fluvial
Éléments constitutifs du système fluvial
1
Bassin versant
Surface hydrologiquement close où convergent les écoulements vers un exutoire commun
2
Réseau hydrographique
Ensemble des cours d'eau principaux et affluents
3
Lit mineur et majeur
Chenal principal et zone d'expansion des crues
4
Berges
Interfaces entre le cours d'eau et la terre ferme
5
Zones inondables
Territoires susceptibles d'être submergés
6
Ligne de partage des eaux
Limite entre deux bassins versants
Paramètres morphologiques clés
Pente
Inclinaison du lit
Section transversale
Géométrie du chenal
Sinuosité
Méandres et courbes
Importance pour l'ingénierie
Conception des ouvrages
Dimensionnement adapté aux caractéristiques du milieu
Compréhension hydrologique
Fonctionnement du bassin versant
Gestion durable
Équilibre entre aménagement et environnement
Point clé
La compréhension approfondie du milieu fluvial est indispensable pour toute intervention d'ingénierie. Ignorer ces caractéristiques peut conduire à des échecs catastrophiques : inondations, érosion, instabilité des ouvrages.

## Slide 6
02
Écoulements à
surface libre
Régimes d'écoulement et lois de comportement

## Slide 7
Lois de l'Écoulement
Régimes d'écoulement et formule de Manning-Strickler
Types d'écoulement
Écoulement uniforme
Profondeur constante le long du cours d'eau. Pente de la surface libre = pente du radier = pente hydraulique.
Écoulement permanent
Débit constant dans le temps à chaque section. La ligne d'eau ne varie pas temporellement.
Formule de Manning-Strickler
V = Ks × R2/3 × S1/2
ou avec le coefficient de Manning n = 1/Ks
V = vitesse moyenne (m/s)
Ks = coefficient de Strickler
R = rayon hydraulique (m)
S = pente hydraulique
Valeurs du coefficient de Strickler Ks
Nature des parois | Ks (m1/3/s) | Manning n
Ciment lisse | 90 | 0,011
Béton | 40 | 0,025
Terre | 30 | 0,033
Herbes ou graviers | 25 | 0,040
Pierres ou broussailles | 20 | 0,050
Mauvaises herbes ou crue | 10 | 0,100
* Variations possibles de ±20-40% selon l'état des parois
Application pratique
Profondeur normale (hn) : Profondeur pour laquelle la pente de frottement égale la pente du fond (Sf = S0).
Dimensionnement des canaux : La formule permet de calculer la section nécessaire pour évacuer un débit donné, ou de déterminer la profondeur d'écoulement pour une section existante.

## Slide 8
Classification des Écoulements
Nombre de Froude et régimes torrentiel/fluvial
Nombre de Froude
Fr = V / √(g×h)
Rapport entre vitesse de l'écoulement et célérité des ondes de gravité
V = vitesse (m/s)
g = 9,81 m/s²
h = profondeur (m)
Hauteur critique
hc = (q²/g)1/3
Profondeur où Fr = 1
La hauteur critique ne dépend que du débit spécifique q (débit par unité de largeur). Elle représente la profondeur minimale d'énergie spécifique pour un débit donné.
Régimes d'écoulement
Régime FLUVIAL
Fr < 1
Écoulement lent et tranquille
Contrôlé par l'aval
Onde de gravité remonte vers l'amont
h > hc (profondeur > critique)
Régime TORRENTIEL
Fr > 1
Écoulement rapide et agité
Contrôlé par l'amont
Onde de gravité emportée vers l'aval
h < hc (profondeur < critique)
Conséquences pratiques
Conception des ouvrages : Le régime d'écoulement détermine le comportement hydraulique et influence le dimensionnement des structures (seuils, déversoirs, seuils de franchissement).
Propagation des ondes : En régime fluvial, une perturbation remonte ; en régime torrentiel, elle est emportée vers l'aval.

## Slide 9
Phénomènes Hydrauliques
Courbes de remous et ressaut hydraulique
Équation des courbes de remous
dy/ds = (S0 - Sf) / (1 - Fr²)
dy/ds = pente de la ligne d'eau
S0 = pente du fond
Sf = pente de frottement
Fr = nombre de Froude
Les courbes de remous décrivent la variation de la profondeur le long d'un cours d'eau en régime permanent non uniforme. Elles sont essentielles pour prévoir le comportement de la ligne d'eau en présence d'obstacles ou de variations de pente.
Types de pentes et courbes
Pente FAIBLE
hn > hc (profondeur normale > critique)
Régime fluvial naturel
Pente FORTE
hn < hc (profondeur normale < critique)
Régime torrentiel naturel
La classification des courbes (M1, M2, M3, S1, S2, S3...) dépend de la comparaison entre la profondeur réelle, la profondeur normale et la profondeur critique.
Ressaut hydraulique
Définition : Élévation brutale de la ligne d'eau due au passage d'un écoulement torrentiel (Fr > 1) à un écoulement fluvial (Fr < 1).
Hauteurs conjuguées
y₂ = -y₁/2 + y₁√(1+8Fr₁²)/2
y₁, y₂ : tirants d'eau conjugués (amont/aval)
Fr₁ : nombre de Froude amont
Applications
Dissipation d'énergie
Le ressaut dissipe l'énergie cinétique accumulée en régime torrentiel, protégeant le lit aval de l'érosion.
Ouvrages de protection
Utilisé aux pieds des barrages, des déversoirs et des seuils pour contrôler l'écoulement.
Important : La perte de charge dans le ressaut est donnée par : ΔH = (y₂-y₁)³ / (4y₁y₂)

## Slide 10
03
Transport des
sédiments
Mécanismes d'érosion et de sédimentation

## Slide 11
Sédimentologie
Mécanismes de transport solide
Types de transport
Transport par charriage
Particules en contact permanent avec le fond. Déplacement par saltation (sauts), traction ou roulage.
Facteur clé dans la mise en forme du lit
Transport en suspension
Particules maintenues par la turbulence sans contact avec le fond. Sédiments fins (sable fin, limon, argile).
Contribue à l'envasement des retenues
Forces agissant sur les grains
Poids (Fg)
Vers le bas
Force d'écoulement
Portance + traînée
Portance (FL)
Vers le haut
Traînée (FD)
Dans le sens de l'écoulement
Critères d'érosion
Le déclenchement du transport dépend de l'équilibre entre les forces. Le grain se met en mouvement lorsque la force d'écoulement dépasse un seuil critique.
Transport si : Fécoulement > Fg
Granulométrie : Plus les grains sont gros, plus la vitesse critique est élevée
Vitesse d'écoulement : Distribution verticale avec maximum en surface
Masse volumique : Grains lourds nécessitent plus d'énergie
Morphologie fluviale
Formation de rides et dunes : Le transport par charriage crée des structures de fond qui modifient la rugosité hydraulique.
Affouillement : Érosion localisée du lit pouvant menacer la stabilité des ouvrages.
Envasement : Dépôt de sédiments réduisant la capacité des retenues et modifiant les profils.

## Slide 12
Dynamique Fluviale
Équilibre sédimentaire et stabilité morphologique
Concept d'équilibre
Un tronçon de cours d'eau est en équilibre sédimentaire lorsque la quantité de sédiments entrant égale la quantité sortante. L'érosion compense la sédimentation.
ÉQUILIBRE
Érosion = Sédimentation
Profil stable
DÉSÉQUILIBRE
Érosion ≠ Sédimentation
Évolution du lit
Formules de transport
Meyer-Peter & Müller (1948)
Formule empirique pour le charriage :
qs = 8(τ - τc)3/2
qs = débit solide
τ = contrainte de cisaillement
τc = contrainte critique
Φ = paramètre de forme
Conséquences du déséquilibre
Migration du lit
Déplacement latéral ou vertical du chenal, formation de méandres
Modification des profils
Évolution du profil en long (pente) et en travers (section)
Stabilité des ouvrages
Affouillement aux pieds des piles, envasement des retenues
Navigabilité
Variation de la profondeur et du tracé du chenal navigable
Stratégies de gestion
Apports artificiels : Rechargement du lit pour compenser le déficit sédimentaire à l'aval des barrages
Dragages : Extraction des sédiments excédentaires pour maintenir la section
Correction de cours d'eau : Ouvrages de stabilisation (épis, seuils, enrochements)

## Slide 13
04
Hydraulique agricole
et irrigation
Systèmes d'irrigation et gestion de l'eau en agriculture

## Slide 14
Techniques d'Irrigation
Systèmes d'irrigation : principales techniques
Irrigation de surface
Gravitaire - La plus ancienne et la plus répandue. L'eau s'écoule par gravité depuis une source jusqu'aux cultures.
Rigoles
Cultures en ligne
Planches
Grandes surfaces planes
Bassins
Vergers
Simple, faible coût
Pertes jusqu'à 50%
Aspersion
Reproduction artificielle de la pluie. Canalisations sous pression équipées d'asperseurs rotatifs ou fixes.
Aspersion classique
Grandes parcelles
Micro-aspersion
Débits réduits, cultures maraîchères
Adapté à tous terrains
Investissement moyen
Goutte à goutte
Technique la plus économe. Tuyaux percés ou équipés de goutteurs délivrent l'eau directement au pied des plantes.
Économie d'eau
jusqu'à 90%
Fertigation
Apport de nutriments
Très efficace
Investissement élevé
Critères de choix
Type de sol, climat, cultures, ressources en eau, investissement disponible
Tendance actuelle
Modernisation vers l'économie d'eau

## Slide 15
Hydraulique des Canaux
Réseaux de canaux d'irrigation et hydraulique des canaux
Conception des réseaux
Sections optimales
Dimensionnement selon le débit à transiter, la pente disponible et la nature du terrain. Sections trapézoïdales ou rectangulaires selon le matériau.
Pentes et rugosité
Pente suffisante pour éviter l'envasement mais limitée pour prévenir l'érosion. Choix du revêtement (béton, terre, géomembrane) selon le budget.
Calcul des débits
Débits de conception basés sur les besoins en eau des cultures (ETR - évapotranspiration réelle) et les superficies à irriguer.
Paramètres de conception
Q
Débit (m³/s)
S
Section (m²)
I
Pente (m/m)
Ks
Rugosité
Gestion hydraulique
Optimisation de l'allocation
Répartition de l'eau entre les différents utilisateurs selon les priorités et les besoins saisonniers.
Temps de transit
Délais d'acheminement de l'eau depuis la source jusqu'aux parcelles. Impact sur la planification des irrigations.
Niveaux d'eau
Contrôle des hauteurs pour garantir l'alimentation des prises d'eau secondaires et éviter les débordements.
Modélisation numérique
Outils modernes : SWMM (Storm Water Management Model), HEC-RAS, MIKE SHE pour la simulation des écoulements en réseau.
Applications :
• Planification des campagnes d'irrigation
• Gestion des ouvrages de régulation
• Optimisation des pertes en réseau
Maintenance : Entretien régulier indispensable pour préserver l'efficacité : curage, réparation des revêtements, contrôle des ouvrages de régulation.

## Slide 16
05
Ouvrages
hydrauliques
Structures de régulation et de stockage

## Slide 17
Aménagements
Barrages et aménagements hydrauliques
Fonctions des barrages
Hydroélectricité
Eau potable
Irrigation
Régulation
Navigation
Loisirs
Types de barrages
1
Barrage-voûte
Transmet les efforts aux berges
2
Barrage-poids
Résistance par masse (béton)
3
Barrage en remblai
Terre ou enrochements
4
Barrage écrêteur
Protection contre les crues
Aménagements de protection
Les aménagements hydrauliques participent à la prévention des inondations en stockant temporairement une partie des volumes de crue.
Barrages écrêteurs de crue
Stockage provisoire des pics de crue pour réduire l'impact à l'aval
Casiers de rétention
Bassins temporaires pour stocker les eaux de ruissellement
Exemples en France
Grands Lacs de Seine
4 réservoirs, capacité totale : 807 millions m³
Stockage des crues + soutien d'étiage
Casier Seine Bassée
Capacité : 10 millions m³ (en service fin 2024)
Réduction du niveau de la Seine de 3 à 15 cm
Enjeux : Impacts environnementaux (modification des écosystèmes, émissions de méthane), déplacements de populations, investissements considérables.

## Slide 18
Protection
Systèmes d'endiguement et digues
Définition d'un système d'endiguement
Un système d'endiguement (SE) se définit par trois composantes essentielles qui déterminent sa fonction de protection.
Ouvrages de protection
Digues, batardeaux
Zone protégée
Territoire à enjeux
Niveau de protection
Crue de référence
Classification des systèmes d'endiguement
Classe | Population protégée | Enjeux
Classe A | > 30 000 personnes | Très importants
Classe B | > 3 000 personnes | Importants
Classe C | < 3 000 personnes | Modérés
Réglementation
Décret du 12 mai 2015
Définit les ouvrages de prévention des inondations et encadre leur sécurité.
Compétence GEMAPI
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations attribuée aux collectivités.
Gestionnaire unique
Le porteur du dossier devient gestionnaire unique et assume les obligations réglementaires.
Maintenance et surveillance
Visites d'inspection : Périodiques et après crues
Contrôle technique : Sous l'autorité des DREAL
Travaux d'entretien : Préservation de la fonctionnalité
Surveillance : Détection des désordres
En Île-de-France : 12 systèmes d'endiguement de classe A et B autorisés, protégeant plus de 230 000 personnes.

## Slide 19
06
Gestion des crues
et protection
Prévention des inondations et gestion des risques

## Slide 20
Hydrologie
Caractérisation hydrologique des bassins versants
Paramètres hydrologiques clés
Précipitations
Variabilité temporelle et spatiale. Dans les zones arides, écart-type de 40 à 200% de la moyenne annuelle.
Ruissellement
Écoulement superficiel généré lorsque l'intensité des précipitations dépasse la capacité d'infiltration du sol.
Infiltration
Flux d'eau traversant la surface du sol. Dépend de la texture, structure et teneur en eau initiale.
Évapotranspiration
Perte d'eau par évaporation et transpiration végétale. Dans les zones arides, peut atteindre 2m/an.
Facteurs influençant le ruissellement
Pente
Accélération des écoulements
Occupation des sols
Imperméabilisation
Végétation
Interception et infiltration
Type de sol
Perméabilité
Phénomènes d'érosion
Ruissellement = érosion : Le transport des particules solides est directement lié à l'écoulement superficiel.
Conséquences :
• Perte de sol fertile (horizon A)
• Envasement des cours d'eau et retenues
• Dégradation de la qualité de l'eau
Gestion intégrée : La gestion du bassin versant est essentielle pour réduire les risques d'inondation et préserver la ressource en eau.

## Slide 21
Prévention
Stratégies de gestion des crues
Prévention
Ouvrages de protection
Digues, barrages écrêteurs
Zones d'expansion
Stockage temporaire des crues
Solutions fondées sur la nature
Restauration hydromorphologique
Approche durable
Planification
PPRI
Plans de Prévention des Risques d'Inondation
PAPI
Programmes d'Actions de Prévention
GEMAPI
Gestion des Milieux Aquatiques
Cadre réglementaire
Gestion de crise
Vigilance
Surveillance hydrométéorologique
Alerte
Diffusion aux populations
Intervention
Secours et protection
Réponse rapide
Intégration du changement climatique
Adaptation aux événements plus fréquents et intenses
Approche
Multi-échelle et participative

## Slide 22
Modélisation
Modélisation hydraulique et équations de Saint-Venant
Équations de Saint-Venant
Système d'équations aux dérivées partielles décrivant les écoulements non permanents à surface libre en canal.
∂S/∂t + ∂Q/∂x = 0
Conservation de la masse
∂Q/∂t + ∂(Q²/S)/∂x = gS(I - J)
Conservation de la quantité de mouvement
S = section (m²)
Q = débit (m³/s)
I = pente du fond
J = pente de frottement
Applications
Prévision des crues
Propagation des ondes de crue
Conception des ouvrages
Limites d'utilisation
Singularités hydrauliques
Seuils, déversoirs, vannes
Confluences et bifurcations
Jonctions de cours d'eau
Fortes courbures
Courants secondaires importants
Morphodynamique
Évolution rapide du lit
Outils numériques
HEC-RAS
Modélisation 1D et 2D (US Army Corps)
MIKE SHE / MIKE 21
Modélisation intégrée (DHI)
TELEMAC-2D / 3D
Solveurs hydrodynamiques (EDF)

## Slide 23
Conclusion
L'hydraulique fluviale et agricole constitue un domaine essentiel pour la gestion durable des ressources en eau. La maîtrise des écoulements, du transport sédimentaire et des ouvrages hydrauliques permet de concilier développement économique, sécurité des populations et préservation environnementale.
Changement climatique
Adaptation aux événements extrêmes
Agriculture durable
Optimisation de l'usage de l'eau
Gestion intégrée
Approche bassin versant