## Slide 1
HYDRAULIQUE FLUVIALE ET AGRICOLE
Gestion durable des ressources en eau et des écoulements
Date : 20 Février 2026

## Slide 2
Introduction et Objectifs
Hydraulique Fluviale
Étude des écoulements dans les cours d'eau naturels et leur interaction avec le lit. Elle analyse la dynamique des rivières, le transport des sédiments et les risques d'inondation.
Hydraulique Agricole
Application de l'hydraulique pour l'irrigation, le drainage et l'aménagement des terres cultivables afin d'optimiser la production alimentaire et la santé des sols.
OBJECTIF CENTRAL
Maîtriser le cycle de l'eau pour assurer la protection des milieux naturels tout en garantissant une production agricole durable et résiliente.

## Slide 3
Écoulements à Surface Libre
V = K · R
h
2/3
· I
1/2
V :
Vitesse moyenne de l'écoulement (m/s)
K :
Coefficient de rugosité de Strickler
R
h
:
Rayon hydraulique (m) = Section / Périmètre mouillé
I :
Pente du fond du canal (m/m)
Régimes d'Écoulement
Fluvial (Tranquille)
Vitesse faible, profondeur importante. Influence de l'aval.
Torrentiel (Rapide)
Vitesse élevée, faible profondeur. Influence de l'amont.
Nombre de Froude (Fr) : Rapport entre les forces d'inertie et de gravité. Fr < 1 : Fluvial | Fr > 1 : Torrentiel

## Slide 4
Morphologie et Dynamique Sédimentaire
Transport Sédimentaire
Charriage
Mouvement des particules grossières (sables, graviers) qui roulent, glissent ou sautent sur le fond du lit.
Suspension
Transport des particules fines (limons, argiles) maintenues dans la masse d'eau par la turbulence.
Formes de Lit
Méandres :
Sinuosités régulières du tracé.
Tresses :
Multiples chenaux entrelacés.
Bancs :
Accumulations sédimentaires locales.
Seuils et Mouilles :
Alternance de zones peu profondes et profondes.
Équilibre de Lane
"Le produit du débit liquide et de la pente est proportionnel au produit du débit solide et de la taille des sédiments."

## Slide 5
Aménagement Fluvial et Gestion des Crues
Ouvrages de Protection
•
Digues et Levées :
Confinement des écoulements exceptionnels.
•
Barrages Écrêteurs :
Stockage temporaire du volume de crue.
•
Épis et Seuils :
Stabilisation du lit et contrôle de l'érosion.
Restauration Écologique
•
Reméandrage :
Restitution de la sinuosité naturelle.
•
Génie Végétal :
Protection des berges par la végétation.
•
Espace de Liberté :
Zones d'expansion de crue contrôlées.
Modélisation & Risque
•
Simulations 1D/2D :
Prédiction des hauteurs d'eau et vitesses.
•
Cartographie :
Délimitation des zones inondables (PPRI).
•
Systèmes d'Alerte :
Prévision hydrométéorologique en temps réel.
"Concilier la sécurité des populations avec le bon état écologique des masses d'eau."

## Slide 6
L'Eau au Service de la Terre
L'hydraulique agricole vise à optimiser les conditions hydriques du sol pour maximiser les rendements tout en préservant la ressource.
Sécurité Alimentaire
Garantir une production stable face à la croissance démographique mondiale.
Lutte contre la Sécheresse
Compenser le déficit hydrique naturel et sécuriser les cycles de culture.
Gestion de la Rareté
Optimiser chaque goutte d'eau dans un contexte de compétition entre usages.
Captage (Rivières, Nappes)
Transport & Distribution
Application à la Parcelle

## Slide 7
Techniques d'Irrigation
Irrigation de Surface (Gravitaire)
L'eau s'écoule par simple gravité sur le sol. Méthode traditionnelle par rigoles ou submersion. Simple et peu coûteuse en énergie.
Efficience moyenne
40 - 60%
Irrigation par Aspersion
L'eau est projetée sous pression sous forme de pluie. Adaptable à divers reliefs et cultures. Sensible au vent et à l'évaporation.
Efficience moyenne
70 - 80%
Irrigation Localisée (Goutte-à-goutte)
Apport précis d'eau et de nutriments directement au pied de la plante. Réduit drastiquement les pertes par évaporation et ruissellement.
Efficience moyenne
90 - 95%

## Slide 8
Drainage et Assainissement
Éviter l'Asphyxie
L'excès d'eau chasse l'air du sol, empêchant la respiration des racines et nuisant au développement des cultures.
Contrôle de la Salinité
Le drainage permet de lessiver les sels solubles et d'éviter leur accumulation toxique dans la zone racinaire.
Drainage de Surface
•
Fossés et rigoles à ciel ouvert
•
Modelage du terrain (pentes)
•
Évacuation rapide des eaux de ruissellement
•
Adapté aux sols peu perméables
Drainage Souterrain
•
Réseau de tuyaux perforés (drains)
•
Contrôle du niveau de la nappe phréatique
•
Maintien d'une structure de sol aérée
•
Investissement lourd mais pérenne

## Slide 9
Besoins en Eau des Cultures
Évapotranspiration (ET)
Somme de l'évaporation directe du sol et de la transpiration des plantes.
Le pilotage de l'irrigation repose sur la compensation du déficit hydrique. On distingue l'ETP (Potentielle) de l'ETR (Réelle), cette dernière dépendant de la disponibilité en eau du sol.
Le Bilan Hydrique
Précipitations
Irrigation
≈
Évapotranspiration
Drainage / Pertes
"Produire plus de biomasse avec moins de gouttes : l'enjeu de l'efficience."

## Slide 10
Ouvrages Hydrauliques Structurants
Prises d'Eau
Ouvrages situés en rivière ou sur plan d'eau pour dériver le débit nécessaire vers les réseaux de distribution tout en gérant les sédiments.
Canaux et Conduites
Infrastructures de transport à ciel ouvert ou sous pression. Conçues pour minimiser les pertes par infiltration et évaporation.
Stations de Pompage
Unités de relevage permettant de vaincre les dénivelés et d'assurer la pression nécessaire aux systèmes d'irrigation modernes.
Vannes et Régulateurs
Dispositifs de contrôle précis des niveaux et des débits. Essentiels pour la répartition équitable de l'eau entre les usagers.
"La pérennité de ces ouvrages repose sur une maintenance rigoureuse et une gestion hydraulique optimisée."

## Slide 11
Défis et Perspectives Futures
Changement Climatique
Intensification des extrêmes hydrologiques : crues plus violentes et sécheresses prolongées nécessitant des ouvrages plus résilients.
Agriculture de Précision
Utilisation de capteurs IoT, de drones et de l'IA pour un pilotage de l'irrigation en temps réel, optimisant chaque goutte d'eau.
Réutilisation des Eaux (REUT)
Valorisation des eaux usées traitées comme ressource alternative pour l'irrigation, bouclant ainsi le cycle de l'eau localement.
Solutions Fondées sur la Nature
Restauration des zones humides et des plaines d'inondation pour une gestion "douce" des flux et une meilleure biodiversité.
"L'innovation technologique doit s'accompagner d'une gestion sobre et partagée de la ressource."

## Slide 12
Conclusion et Synthèse
Interdépendance
L'hydraulique fluviale et agricole sont indissociables : la rivière est le moteur du cycle et la source vitale de l'eau agricole.
Gestion Intégrée
Une approche holistique est indispensable pour concilier les besoins de production alimentaire et la préservation des écosystèmes.
L'ingénierie de l'eau : un équilibre entre technique, environnement et société.