## Slide 1
Les Routes et les Chaussées en Génie Civil
Infrastructures et Techniques de Construction

## Slide 2
Rôles et Fonctions Fondamentales
Distribution des Charges
Répartir les pressions verticales exercées par les pneus pour ne pas dépasser la capacité portante du sol naturel.
Confort et Sécurité
Offrir une surface plane pour le roulement tout en garantissant une adhérence optimale par tous les temps.
Protection du Corps de Chaussée
Assurer l'étanchéité pour empêcher l'infiltration d'eau qui pourrait ramollir les couches d'assise et le sol support.
Résistance Environnementale
Supporter les cycles de gel/dégel et les variations thermiques extrêmes sans dégradation structurelle majeure.
Schéma conceptuel : Diffusion des contraintes en profondeur

## Slide 3
Structure et Couches Constitutives
Couche de Roulement
Couche de Base
Couche de Fondation
Couche de Forme
Sol Support (TN)
Couche de Surface
Assure l'étanchéité, l'adhérence et le confort. Résiste aux efforts horizontaux.
Assise de Chaussée (Base + Fondation)
Reprend les efforts verticaux et les répartit sur le sol support.
Couche de Forme
Améliore la portance du sol et offre une plateforme de travail stable.
Sol Support
Terrain naturel ou remblai qui reçoit l'ensemble des charges.

## Slide 4
Les Chaussées Souples
Caractéristiques et Comportement
Structure Bitumineuse
Constituées de couches de granulats liés par du bitume. L'épaisseur totale est relativement faible par rapport aux autres types.
Déformation Élastique
Sous la charge d'un essieu, la chaussée subit une déformation réversible. La contrainte est transmise verticalement de manière diffuse.
Adaptabilité
Excellente capacité à suivre les légers tassements du sol support sans rupture immédiate de la structure.
Analyse Comparative
Aspect
Détails Techniques
Avantages
Coût initial modéré, mise en service rapide, entretien aisé par couches minces.
Limites
Sensibilité à l'orniérage sous fort trafic lourd et aux températures élevées.
Matériaux
Enrobés bitumineux (BBSG, BBTM), Grave Bitume (GB).
Durée de vie
Généralement 15 à 20 ans avec un entretien régulier de la couche de surface.

## Slide 5
Chaussées Rigides et Semi-Rigides
Structure Rigide
Béton de Ciment
Dalles de béton travaillant en flexion : rigidité élevée pour une bonne répartition des charges.
Durabilité : > 30 ans.
Entretien : Faible maintenance structurelle.
Sensibilité : Fissuration thermique/retrait.
Coût : Investissement initial élevé.
Structure Semi-Rigide
Liants Hydrauliques
Assise traitée aux liants hydrauliques, surmontée d'une couche bitumineuse : compromis souplesse/rigidité.
Performance : Résistance aux déformations.
Économie : Matériaux locaux traités possibles.
Pathologie : Remontée de fissures.
Mise en œuvre : Délai de prise du liant.

## Slide 6
Matériaux de Construction Routière
Granulats
Squelette Minéral
Constituent 90 à 95% du poids de la chaussée. Ils assurent la résistance mécanique et la stabilité par frottement interne.
Sables et gravillons concassés
Grave non traitée (GNT)
Résistance à l'usure (Micro-Deval)
Liants Hydrocarbonés
Cohésion et Étanchéité
Le bitume lie les granulats entre eux, apporte de la flexibilité et protège la structure contre les infiltrations d'eau.
Bitumes purs et modifiés
Émulsions de bitume
Enrobés à chaud et à froid
Liants Hydrauliques
Rigidité et Stabilisation
Utilisés pour traiter les sols en place ou créer des assises rigides. Ils augmentent considérablement la portance.
Ciments routiers
Laitiers de haut-fourneau
Graves traitées aux liants (GTLH)

## Slide 7
Principes de Dimensionnement
Trafic (NPL)
Nombre cumulé de poids lourds (>3.5t) sur la durée de service. Calculé en essieux équivalents de référence (130 kN).
Sol Support
Caractérisé par sa portance (module d'élasticité) et sa classe de plateforme (PF1 à PF4) après travaux de terrassement.
Environnement
Prise en compte des cycles de gel/dégel (indice de gel) et de l'influence de l'eau sur la portance des sols fins.
Matériaux
Propriétés mécaniques : module de rigidité, résistance à la fatigue et lois de comportement sous sollicitations répétées.
Approches de Calcul
Méthode Empirique
Utilisation de catalogues de structures types basés sur l'expérience et les observations de terrain.
Méthode Rationnelle
Modélisation mathématique (logiciels type Alizé) simulant les contraintes et déformations dans chaque couche.

## Slide 8
Entretien et Pathologies des Chaussées
Dégradations Courantes
Orniérage
Déformations permanentes longitudinales sous le passage des roues. Cause : fatigue des couches ou fluage du bitume.
Fissuration
Fissures transversales, longitudinales ou faïençage. Causes : retrait thermique, fatigue structurelle ou vieillissement du liant.
Nids-de-poule
Désagrégation localisée de la couche de roulement. Cause : infiltration d'eau combinée aux cycles de gel/dégel.
Stratégies de Maintenance
Type d'Entretien
Actions Techniques
Préventif
Protéger la structure existante
Enduits superficiels, enrobés très minces (BBTM), pontage de fissures.
Curatif
Rétablir la portance
Rabotage et remplacement de la couche de surface, renforcement structurel.
Reconstruction
Fin de vie structurelle
Démolition complète et reconstruction à neuf de l'ensemble des couches.

## Slide 9
Conclusion et Perspectives d'Innovation
SYNTHÈSE
Les infrastructures routières constituent le socle de la mobilité moderne. Leur pérennité repose sur une conception rigoureuse, une sélection précise des matériaux et une stratégie d'entretien proactive pour répondre aux défis du trafic croissant.
Durabilité
Généralisation du recyclage des agrégats d'enrobés et utilisation de liants biosourcés pour réduire l'empreinte carbone du secteur.
Résilience
Adaptation des structures aux changements climatiques : chaussées drainantes contre les inondations et matériaux résistants aux canicules.
Connectivité
Développement des "routes intelligentes" capables de produire de l'énergie (solaire) et de communiquer avec les véhicules autonomes.
Vers une infrastructure routière durable et intelligente.