## Slide 1
THERMIQUE DES BÂTIMENTS
Enjeux et Fondamentaux
Architecture Durable & Performance Énergétique
Présentation Technique - 2026

## Slide 2
01
Introduction à la Thermique
Étude des échanges de chaleur entre le bâtiment et son environnement pour assurer performance et confort.
Objectifs Clés
Confort Thermique
Maintenir une température intérieure stable et agréable, indépendamment des variations climatiques extérieures.
Économies d'Énergie
Réduire drastiquement la consommation liée au chauffage et à la climatisation via une conception performante.
Santé & Durabilité
Prévenir les pathologies du bâtiment (condensation, moisissures) et assurer une qualité d'air optimale.
Impact Environnemental
Limiter les émissions de gaz à effet de serre en diminuant l'empreinte carbone opérationnelle du bâtiment.

## Slide 3
02
Modes de Transfert de Chaleur
Conduction
Transfert d'énergie thermique par contact direct au sein d'un milieu solide ou entre deux corps en contact.
Exemple : Chaleur traversant un mur en béton ou un isolant.
Convection
Transfert de chaleur par le mouvement macroscopique d'un fluide (air ou eau) qui transporte l'énergie.
Exemple : Air chaud montant au-dessus d'un radiateur.
Rayonnement
Transfert d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques, sans support matériel nécessaire.
Exemple : Apports solaires à travers une baie vitrée.

## Slide 4
03
L'Enveloppe : Barrière Thermique
Rôle Stratégique
Isoler l'espace de vie des agressions climatiques extérieures pour minimiser les besoins en énergie.
Composants Critiques
Parois Opaques
Murs extérieurs, toitures-terrasses, combles et planchers bas sur terre-plein ou vide sanitaire.
Parois Vitrées
Fenêtres, baies coulissantes et vitrages de toiture. Points sensibles pour les apports et les pertes.
Alerte : Ponts Thermiques
Zones de rupture de l'isolation (jonctions dalle/mur, seuils). Ils causent des pertes de chaleur localisées et favorisent la condensation et les moisissures.

## Slide 5
04
Indicateurs de Performance : R et U
Résistance Thermique (R)
R = e / λ
Capacité d'un matériau à s'opposer au flux de chaleur. Plus R est élevé, plus le matériau est isolant. Dépend de l'épaisseur (e) et de la conductivité (λ).
Unité : m².K/W
Coefficient de Transmission (U)
U = 1 /
R
total
Flux de chaleur traversant une paroi. Plus U est faible, plus la paroi est performante thermiquement. C'est l'inverse de la résistance totale.
Unité : W/m².K
Conductivité (λ)
λ (Lambda)
Propriété intrinsèque d'un matériau à conduire la chaleur. Un bon isolant possède un λ très faible.
Exemples : Laine de verre 0.035 · Béton 1.75 · Acier 50.0
W/m.K

## Slide 6
05
Inertie Thermique & Confort d'Été
Le Concept
Capacité des matériaux lourds (béton, pierre, terre crue) à stocker la chaleur et à la restituer avec un décalage temporel. C'est le "volant thermique" du bâtiment.
Masse = Stabilité
Les Avantages
Hiver : Stockage des apports solaires gratuits la journée pour chauffage nocturne. Été : Absorption des calories intérieures pour limiter la surchauffe diurne.
Régulation Naturelle
Le Déphasage :
Temps nécessaire à la chaleur pour traverser une paroi. Un déphasage idéal de 10 à 12 heures garantit la fraîcheur nocturne.

## Slide 7
06
La Conception Bioclimatique
Orientation Optimale
Maximiser les ouvertures au Sud pour capter les apports solaires passifs en hiver, tout en limitant les ouvertures au Nord pour réduire les déperditions.
Compacité du Bâti
Réduire le ratio surface d'enveloppe / volume habitable. Un bâtiment compact limite les surfaces d'échange avec l'extérieur et donc les pertes thermiques.
Protections Solaires
Utiliser des brise-soleil, des avancées de toit ou de la végétation caduque pour bloquer le rayonnement estival tout en laissant passer le soleil bas d'hiver.

## Slide 8
07
Ventilation et Qualité de l'Air
Un bâtiment étanche doit respirer pour rester sain
Évacuation de l'humidité, du CO2 et des polluants intérieurs (COV).
VMC Simple Flux
Extraction mécanique de l'air vicié dans les pièces humides (cuisine, bain).
Entrées d'air passives situées sur les menuiseries des pièces de vie.
Système économique à l'installation mais perte de calories en hiver.
Solution Standard
VMC Double Flux
Échangeur thermique croisant l'air extrait et l'air neuf sans mélange.
Récupération de la chaleur de l'air vicié pour préchauffer l'air entrant.
Filtration haute performance et confort thermique accru.
Jusqu'à 90% de récupération

## Slide 9
08
Systèmes de Chauffage et ECS
Énergies Renouvelables
Priorité aux solutions décarbonées : Pompes à chaleur (PAC), solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire (ECS), et chaudières à biomasse (bois/granulés).
Décarbonation
Efficacité & Performance
Recherche du meilleur COP (Coefficient de Performance) pour les PAC. Un COP de 4 signifie que pour 1 kWh consommé, 4 kWh de chaleur sont produits.
COP > 3.5 Recommandé
Régulation Intelligente
Utilisation de thermostats connectés et de la domotique pour ajuster la production aux besoins réels, évitant ainsi tout gaspillage énergétique.
Smart Home

## Slide 10
09
Cadre Réglementaire : La RE2020
Bbio
Besoin Bioclimatique
Mesure l'efficacité énergétique intrinsèque du bâti (isolation, éclairage naturel). La RE2020 impose une baisse de 30% du Bbio par rapport à la RT2012.
DH
Degrés-Heures
Nouvel indicateur évaluant l'inconfort d'été. Il comptabilise la durée et l'intensité des périodes de surchauffe pour garantir un bâtiment vivable sans clim.
ACV
Analyse de Cycle de Vie
Prise en compte de l'impact carbone total du bâtiment, de l'extraction des matériaux à leur fin de vie. Favorise les matériaux biosourcés et bas carbone.
RT 2012 : Réglementation Thermique
RE 2020 : Réglementation Environnementale

## Slide 11
10
Conclusion et Perspectives
Bâtiment à Énergie Positive (BEPOS)
L'objectif ultime : concevoir des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment sur une année, grâce à une isolation extrême et une production locale (PV, éolien).
Matériaux Biosourcés
L'utilisation massive du bois, de la paille, du chanvre et de la ouate de cellulose pour stocker le carbone et réduire l'énergie grise liée à la construction.
Le Défi de la Rénovation
Le parc existant représente le plus gros gisement d'économies. La rénovation globale et performante est la clé pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Vers un Habitat Durable et Décarboné